## Slide 1
Sikkerhed og frakobling

## Slide 2
Introduktion til dagen
Kl. 8:00 Velkomst
Kl. 8:10 Gennemgang af dagen / AMU bedømmelse
Kl. 8:15 PowerPoint Sikkerhed og Frakobling
Kl. 12:00 Værkstedsopgaver med sikkerhedsfrakobling
Kl. 14:45 Teori prøve
Kl. 15:00 AMU kvalitet
Kl. 15:20 Afrunding
Kl. 15:24 Slut
Pauser
Kl. 8:00 Velkomst
Kl. 9:30 Formiddag
Kl. 11:20 Middag
Kl. 14:00 Eftermiddag
Kl. 15:24 Slut

## Slide 3
AMU krav / regler
Bedømmelses kriterier
Kan anvende fabrikantens forskrifter
Tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde på eldrevne/ hybride køretøjer.
Udføre arbejdsopgaver på eller i nærheden af spændingsløse/spændingsførende elektriske systemer
Anvende personlige værnemidler korrekt
Vise grundlæggende kendskab til relevant førstehjælp i relation til forekommende skader under arbejde på eldrevne/ hybride køretøjer
Praktisk prøve
Prøven vil varer 30min, den vil blive gennemført. Efter i har haft jeres første frakoblings opgave på værkstedet.
Jeg skal nok informerer jer om prøven starter. Inden vi går i gang.
I bliver alle mand, vurderet individuelt.

## Slide 4
Erfaringer / Baggrund
Nye kunde typer
Nye problemstillinger
Ser i de nye El / Hybrid biler?
Jeres erfaringer?
Holdninger?

## Slide 5
Nutidens kunder
En times arbejde på en kundebil
Kunden ”Ejer” Bilen - Følelser for bilen
54min = 90% Af tiden bliver brugt på service opgaven (Arbejdet)
6min = 10% Af tiden bliver brugt på kunden
Mekaniker – Servicere bilen = 54min af tiden
Indehaver, værk & Mek. – Servicere kunden = 6min af tiden
Chart: 
| Kunden | Bilen
Salg | 6 | 54

## Slide 6
Chart: 
| Bilen | Kunden
Salg | 75 | 25
En times servicering af El / Hybridbils kunden
75% Tid på elbilen = Servicering
25% Tid på Kunden
Eksempler
Forventninger
Behov
Teknisk bevidste
Miljøbevidste
Søger info
Prisbevidste
Nutidens kunder

## Slide 7
2022
Elbils salg
2022
Ren El 36%
Plug-in Hybrid 10%
Benzin 31%
Mild Hybrid 13%
Hybrid 5%
Diesel ca. 5%

## Slide 8
Forurening co2 belastning

## Slide 9: Historie
1907 – 1939
32 Km/t
Bly syre akkumulator
13.000 stk. ca.
Detroit electric
Dens rækkevidde var overraskende god, for selv på datidens blybatterier kunne en Detroit Electric køre 130 kilometer på en opladning, og i en langdistancetest nåede rækkevidden hele 340,1 kilometer på én opladning.
Den billigste udgave af Detroit Electric kostede for 108 år siden 2.550 dollars. I nutidens dollars svarer det til 66.000 dollars. I danske kroner vil det i dag være 420.000 kroner.
Notes: Rækkevide 200km

## Slide 10: Tesla Roadster
Årgang 2006
248 hk - 380 Nm
0-100 på 4 sek.
Tophastighed 210 km/t.
Pris: 850.000,-
Litium-ion 53 kWh
Levetid 160.000 km
Opladning 6 timer 16 amp.
Distance < 340 km

## Slide 11: Citroen C1 EVIE
25 batterier 16 Foran, 9 under bagsædet.
Horsens Brandvæsen kaldt ud til brændende C1 (Løse ledninger ved kontakt – varme smeltet sammen – varmede konstant – smeltede – satte ild i ledn. net) Afmonterede batt. For. Gnistrede ledn. pga. batteri under bagsæde.
El kabler sorte (SAE norm i dag ORANGE)
Ingen ESP da motorstyring er fjernet

## Slide 12: Renault Fluence
Pris: 205,000, - kr.
Årgang: 2009 - 2015
94 HK – 70 kW
Li-ion 22 kWh
0 – 100 13,7 sekunder
Tophastighed – 135 km/h
Rækkevidde 185
bruger 10 A 220-240 V husholdningsstrøm fra en almindelig stikkontakt på 10-12 timer
bruger 16 A med et offentligt ladested på 3 kW eller specifikt installeret hjemmeladested på 6-9 timer
batteriet bruger et "Quick Drop"-system, der gør det muligt hurtigt at skifte til et opladet batteri på et dedikeret batteriudskiftningsanlæg- Efterfølgende gået konkurs.

## Slide 13: Volkswagen ID5
Pris: 394.995
Årgang: 2021
170 HK
Litium 55 kWh batteri
0 – 100 8,4sekunder
Tophastighed – 160 km/h
Rækkevidde 430
11 kW lade stander – 8 Timer og 15 min.
8 år eller 160.000 km - Garanti

## Slide 14: Cupra Born
Pris: 320.990, - kr.
Årgang: 2021
204 HK
Li-ion 58 kWh – 270 – 459 Volt batteri
0 – 100 7,3 sekunder
Tophastighed – 160 km/h
Rækkevidde 424
11 kW lade stander – 6 Timer og 15 min. – 35 min ved 100 kW.
8 år eller 160.000 km - Garanti

## Slide 15: Tesla Model S
Pris: 902,896, - kr.
Årgang: 2012 - nu
670 HK
100 kWh Lithium-ion – 7920 celler 400 Volt
Udgået: 60, 70, 75, 85, 90 kWh
0 – 100 3,2 sekunder
Tophastighed – 250 km/h
Rækkevidde 634

## Slide 16: Quick Charge
Model S - gratis opladning 120 kW.
Køretøj Supercharginghastighed
Model S Op til 322 kilometer på 15 minutter
Model 3 Op til 275 kilometer på 15 minutter
Model X Op til 282 kilometer på 15 minutter
Model Y Op til 241 kilometer på 15 minutter
Notes: Smart ladesystem med aut.opkobling og afregning. Bilen planlægger aut. Ruten med opladning på vejen.
Tesla S 60 kWh (420km) og 85 kWh (560km)
Fremtidsplan: 150 km mellem ladestandere
Graceland – Hjørring – Køge – Middelfart V Hotel Comwell
Batteri kan repareres (moduler) billigere for kunden.

## Slide 17
Parallel Hybrid
Kombineret Hybrid
Serie Hybrid
Hybrid typer

## Slide 18
Mikro hybrid
Mindre systemer hvor der ikke er mulighed for fremdrift af en elmotor
Bruges for at sænke CO2 udslippet
Fabrikkerne kan derved komme tættere, på grænserne for straf afgifter

## Slide 19
Mild Hybrid
Brændstof besparelse ved bykørsels
Overstiger som regel ikke 48v
Generator til opstart af forbrændings motoren
Ved systemer på 48v kan den give et lille boost
Støre set up end mikro hybrid
Kraftigere remstrammere
Største effekt jeg har oplevet på et 48v system er Ford puma med den nye opdatering

## Slide 20
Parallel Hybrid
Ingen mulighed for frakobling af forbrændings motorens rotations bevægelse
Elmotoren erstatter svinghjulet

## Slide 21
Parallel Hybrid
Plugin Hybrid
Fra kobling af forbrændings motoren muligt
Fremdrift med ren el
Plugin hybrid

## Slide 22
Serie Hybrid

## Slide 23
Kombineret Hybrid

## Slide 24: Serie/Parallel/Kombi hybrid
Benzin 1,8 l
136 hk
El: 60 kw
Distance el: ca. 2 km
Notes: Prius Auris 2 km ren el op til 40 km/t Ny Prius Plug in op til 23 km ren el.
Toyota produceret knap 6 mio. Hybridbiler `97 ´03 ´09 (plug in 2012 ikke i DK) 17 millioner på verdensplan.
Batteri i bagagerum leverer energi til MG når der accelereres
Altid glidende overgang mellem el og brændstofmotor CVT gear!
Motor omdr. fast hastighed ændres!
Auris 302,000,- 5 års garanti/100,000 km Batteri – Inverter – Elektronisk kontrolenhed.
1000 indreg. Toyota hybrid i 2013 3 dobling ift. 2012
Yaris mest solgte 198,000,-
2017: Toyota på verdensplan over 11 mio. hybrid 8 fsk. Modeller i dk (34 på verdensplan)
I dag også plug in hybrid 63 på el 20 på benz. I alt 83 km/l
I 2022 kommer toyota med 6 nye el bil modeller.
Ny hybrid cirka 80km på ren el hastighed op til 120km/t

## Slide 25
Ren El
ID 5
Tesla model 3
Cupra Born
VW E-UP

## Slide 26: Opbygning

## Slide 27: Batteri pakke/opbygning
Notes: E-golf: Litium Batterier, 27 moduler, 264 celler 400V Serie forbundet – Luftkølet igennem bunden
Golf Gte: Litium Batteri, 4 moduler, 96 celler, 350V Serie forbundet – Vandkølet i batteriet.

## Slide 28: Hvem må servicere?

## Slide 29: Stærkstrømsbekendtgørelsen

## Slide 30: Stærkstrømsbekendtgørelsen

## Slide 31: Stærkstrømsbekendtgørelsen

## Slide 32: L-AUS arbejde
L-AUS =
Lavspændings Arbejde Under Spænding
Max: 1000V AC /1500V DC

## Slide 33
Kvalifikation / Oplæring
Kilder til brug for jer, som giver et hurtigt overblik
BFA-I.dk
Retnings linjer som følger DS/EN 50110-1

## Slide 34
Kvalifikation / Oplæring
Særlig instrueret = Level 1 Fagkyndig viden Kendskab, samt udpeget af arbejdsgiveren
Sagkyndig = Level 2 Højvolts tekniker Relevant viden med kvalifikationer svarende til DS/EN50110-1
Special uddannelse = Level 3 Expert Arbejde på spændingsførende dele. Som kræver kursusbevis

## Slide 35: Værktøjstyper
Isoleret værktøj
Brugsisoleret
Håndtagsisoleret
I DS/en 60900 er typerne isolerværktøj og brugsisoleret værktøj behandlet under
én betegnelse: ”Insulating hand tools”
Håndtagsisoleret værktøj behandles under betegnelsen: ”Isulated hand tools”
Notes: El mærket sikkerheds sko.

## Slide 36: Mærkning

## Slide 37: Opbevaring/udstyr
Notes: Pris på nettet 6000,- - 10,000,-
Udstyr skal kontrolleres 1 gang om året
Handsker Neopren kan spændingskontrolleres

## Slide 38
Personlige værnemidler
Handsker skal kontrolleres hvert halve år og opfylde DS/EN 60903
Flammehæmmende tøj
1000V. Godkendt
Flere forskellige test godkendelser

## Slide 39
Sikkerheds foranstaltninger

## Slide 40: Måleudstyr
Notes: Måleværktøj skal være mærket med cat. III Eltavler < 1000 Volt
Mekker ca 5000,- Husk test inden i stikkontakt

## Slide 41: Euro Rescue APP

## Slide 42: Forside Euro Rescue
Forsiden på Euro Rescue Appen ser således ud, alle bilfabrikanter er tilgængelige og når der er valgt et mærke og model kommer rednings arket frem, som ses ved valget af vores ID5er.
Den viser symbolet for elektricitet når det er en Hybrid/Elbil eller hvis der er højvolt til stede.

## Slide 43
Når man går ind under rednings ark, får man en komplet oversigt over bilens sikkerheds foranstaltninger. Airbags, gas dæmpere, højvolts kabler, batteripakken, sikringer samt hvordan man gør bilen spændings løst.
Ligeledes viser den løftepunkterne for bilen så den bliver løftet korrekt.

## Slide 44
Hvis pilot linjen ikke er tilgængelig, kan man tage sikringen inde i kabinen, og hvis den også er utilgængelig kan man klippe ledningerne over ved H. Baglygte.
Derudover viser appen, hvad i skal være opmærksomme på ved, batteri, udslip, osv. samt i tilfælde af brand.
Og den viser hvordan vi transportere bilerne!

## Slide 45: Euro Rescue APP

## Slide 46
200V / 600V​
12V / 24V​
Notes: Hermetisk forseglet – overtryksventil åbner ved overladn. Men ikke ved brand EKSPLOSIONSFARE!​
Nikkel metal hybrid (NIMH)​
Stor energitæthed 90 Wh/kg Effekttæthed W/kg 250 – 1000​
Lith-ion Wh/kg 100 – 200 Effekttæthed W/kg Flad batt. Pakke der kan plac. Under gulv.​
Kan tåle mange op og afladninger op til 7000​
Pas på. Kortslutningsstrøm op til 8 kiloampere. Alm. Lysnet 10A !!​
Hybridbatt. På færge M/S Benedicte Rødby Puttgarden ​
16 mio. kr batt. 2600 Kwh = 140 Nissan Leaf Man kan gå inden i det!​

## Slide 47
Fald fra højde, svarende til bag Fra kollision med 75 kmt.
Notes: Fuldskala forsøg med elbil. Fald fra højde, svarende til bagfra kollision med 75 kmt.
Thermal runaway
Ved høj temperaturpåvirkning kan li-ion batteriet indtræde i en kritisk tilstand, der starter en intern selvforstærkendede kompositionsproces (thermal runaway), som ender med, at hver battericelle opvarmes kraftigt indefra, når den lagrede kemiske energi udløses.
https://www.youtube.com/watch?v=wVjfs7BTUi8

## Slide 48
Notes: Problem med Lithium-ion batterier. Kontrol af varme og spænding, idet risiko for kortslutning, brand, kædereaktion – KAN IKKE SLUKKES! Udvikler giftige dampe - pas på indånding!​
På huden: skyl øjeblikkeligt med vand!​
Lækker der syre (nogle batterier) berør ikke, skal absorberes – rengøres i 20 min. Med vand.​
Alkaline ph værdi 13,5 kan også neutraliseres med eddike/borsyre​
VÆR OPMÆRKSOM VED UVB. VED LUFT/KØLE KANALER OG LIGE OMKRING BATT.PAKKEN!!!!​
​

## Slide 49
Notes: Brandcontainer til el biler.

## Slide 51
Galt eller genialt?

## Slide 53: Lysbueulykker​
Notes: Op til 8 Kiloampere – Gnistbue ca. 6000 grader​

## Slide 54: Direkte køling via a/c anlæg​
Notes: El bil har kølesystem samlet samt varmepumpe til at varme batteri op. Hvor GTE/Hybrid har 2 forskellige 1 til motor og forbugere og 1 til batteri.

## Slide 55: 3 vigtige punkter​
Etabler spændingsfrihed​.
Du skal sikre anlægget mod gentilslutning.​
Kontroller at anlægget er spændingsfrit​.
Notes: På tavle!​
Vis sikring.​

## Slide 56
Nøgle og sikring opbevares ved en person!!!!!​
12V​
Fjern​
-​
200-600V
Afbryd tænding. Fjern nøgle​
Kontroller Spænding

## Slide 57: Spændings frihed/Hvad skal vi være opmærksomme på?
Notes: Altid handsker på hvis man er usikker
Husk altid at teste udstyr inden måling.
Altid sikkerhed frem for alt.

## Slide 58: Modtagelse af trafik skadet biler
Notes: Det anbefales at efterlade den trafikskadede elbil
udendørs med god afstand (ca. 5 meter) til andre biler
og bygninger i mindst 48 timer eller jf. producentens
anvisning, før I begynder at arbejde på elbilen. I skal
sikre med indhegning og skiltning, at elbilen er
utilgængelig for alle. Den kan med fordel overdækkes
med et brandtæppe under karantænen.
Efter karantænen kan I kontrollere og fjerne sikkerhedswire
og servicesikring, hvis dette ikke er gjort. I
kan også undersøge højvoltsbatteriet for huller,
deformering og lugt af udtrængende elektrolytvæske.
Det lugter som acetone/alkohol. Elektrolytvæske kan
forekomme, hvis der er hul på batteriet, og der ikke
har været brand i det. I forhold til brandfare skal I
håndtere udtrængende elektrolytvæske på samme
måde som udtrængende benzin på benzinbiler.
Hvis I konstaterer en af ovennævnte fejl, skal I behandle
højvoltsbatteriet efter fabrikantens forskrifter.

## Slide 59: Følgende giver retningslinjer for opbevaring af batteriet efter fjernelse fra køretøjet:
Retningslinjer for opbevaring af batteriet
Lad være med at stable batterierne.
Anbring ikke noget på batteriet.
Opbevar batteriet, hvor det opbevares tørt og ikke udsættes for høje temperaturer maks. 30 grader, ild og direkte sollys.
Beskyt batteriet mod mekaniske belastninger og skader (punkteret eller knust).
Hold batteriet væk fra vand og regn.
Placer aldrig direkte på gulvet. Placer en højspændingsgummiisoleringsmåtte under batteriet.
Opbevar altid batteriet i dets normalt installerede retning, vend aldrig batteriet på hovedet.
Opbevar batteriet i et godt ventilerede områder.
Opbevar kun batterier, der er tilstrækkeligt isolerede mod kortslutning.
Dæk batteriet med en højspændingsgummiisoleringsmåtte.
Afmærk opbevaringen med et advarselsskilt
Notes: For lavt temp. Nedsætter batteri levetid, SOH.

## Slide 60: Klargøring til frakobling​

## Slide 61
Notes: Sørg for at andre IKKE har adgang til sikring.​
​

## Slide 62: Det må ikke ske!!!!​
Notes: Svejser Ventrikelflimmer kan udløse Hjertestop!​

## Slide 63
Notes: Handsker/kontrol
Værktøj
Afdækning.
Sikkerhedssko

## Slide 64: Husk skiltning og afmærkning ved frakobling og arbejde på komponenter.

## Slide 65: Frakobling af biler med sikring

## Slide 66: Frakobling Kia XCeed
Notes: Frakobl minus pol.
Afmonter bagagerum dækning

## Slide 67
Notes: Afmonter dæksel for at komme ned til sikring.
Træk låsen op.

## Slide 68
Notes: Afmontering af sikring. Vent mindst 10 min før højvolts systemet koblet 100% fra.

## Slide 69
Notes: Når sikring er afmonteret og der er gået 5 min. Afmonter kabel til højvolts batteri i baggage rum og mål I de 2 punkter I stik forbindelsen på kablet.
Less than 30V : High voltage circuit properly shut
More than 30V : Fault on high voltage circuit

## Slide 70
Notes: Test multimeter inden du laver målingen for at være sikker på der er forbindelse, der skal være under 30V før den er sikkerheds frakoblet.

## Slide 71: Måling med Pilotledning
Notes: Stik trækkes ud så pilot ledningen bliver deaktiveret.

## Slide 73: Afmonter Dæksel til inverter
Notes: Sikring i inverter dæksel.

## Slide 74: Inverter uden dæksel

## Slide 75: Måling på inverter
Notes: Måling på inverter, husk at lave en prøve måling inden målingen på inverter.
SKAL VÆRE 0 VOLT.

## Slide 76: Toyota Hybrid

## Slide 77: Måling på inverter SKAL være 0 Volt

## Slide 78: Bil er nu frakoblet og klar til arbejde på komponenter

## Slide 81: Når uheldet er ude
-Stands ulykken Afbryd spændingen
-Giv livreddende førstehjælp
-Ring 112
-Giv almindelig førstehjælp

## Slide 82: Skab frie luftveje​

## Slide 83: Hjertemassage
Notes: 30 tryk 2 pust.

## Slide 84: Værkstedsopgave​
Notes: Frakobling individuelt.

## Slide 85
Sådan evaluerer du et kursus i AMU kvalitet
Som kursist evaluerer du i AMU kvalitet ved at logge på Voksenuddannelse.dk med MitID.
Aktuelle evalueringer kan tilgås via links under fanen "Evalueringer" i menuen på Voksenuddannelse.dk.
Et evalueringslink er aktivt, indtil du har besvaret alle spørgsmål - dog højst i 14 dage fra din sidste kursusdag. Herefter forsvinder det.
Selvom du logger ind med MitID, får AMU kvalitet ikke oplysninger om f.eks. dit navn eller cpr-nummer.

## Slide 86
Afslutning / Opsamling
Spørgsmål?
Tvivl ?
Sikkerheds procedure
Risikovurdering
Højvolts komponenter
Mange tak for denne gang
I kan altid fange mig på mail, eller mobil hvis i kommer i tvivl om noget. Eller i ønsker mere dybdegående undervisning, vejledning eller andet.